04.12.2018 г. № 42

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РУЧЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ РУЧЕЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.26 ч.5.1 Градостроительного кодекса РФ, ст. 3 Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (утв. Постановлением Правительства РФ от 14 .06.2013 г. № 502), ст. 38 п.4, ст. 46 Устава Ручейского муниципального образования,

ДУМА РУЧЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛА:

- Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Ручейского муниципального образования на период до 2032 г., изложив её в новой редакции (Приложение).

- Решение Думы Ручейского сельского поселения от 28.01.2016 года № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Ручейского муниципального образования на период до 2020 года» считать утратившим силу.

- Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Ручейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

# Глава Ручейского муниципального

# образования (сельского поселения)

# Багаев А.П.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Ручейского муниципального образования

на период до 2032 года

2018 год

п. Ручей

Усть-Кутского района

Иркутской области

Содержание

| 1. | Паспорт программы | - 4-6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Введение | - 6 |
| 3. | Цели и задачи программы | - 6-7 |
| 4. | Сроки реализации программы | - 7 |
| 5. | Механизмы реализации программы | - 7 |
| 6. | Источники финансирования программы | - 7 |
| 7. | Основные мероприятия программы | - 8 |
| 8. | Состояние коммунальной инфраструктуры и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом | - 8-9 |
| 9. | Ожидаемые результаты её реализации | - 9 |
| 10. | Система организации управления контроля за исполнением программы | - 9 |
| 11. | План мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, мероприятия по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, предлагаемые для включения в статью затрат на производство и распределение тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (себестоимости) согласно разработанным ОКК производственным программам | - 10-11 |

- ПАСПОРТ

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ручейского муниципального образования

| Наименование Программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Ручейского муниципального образования на период до 2032 года (далее -Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; № 210-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204; Разработки муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 г. № 102-р; |
| Разработчик Программы | Администрация Ручейского сельского поселения и МУП «ЖКХ Ручейское» |
| Цели Программы | Основные цели программы: снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры; обеспечение сохранности объектов коммунальной инфраструктуры; повысить надёжность и качество теплоснабжения населённого пункта; модернизация котельных с переходом на новые технологии; создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории; сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений; сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги. |
| Задачи Программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий; создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы; строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; модернизация систем теплоснабжения; привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию объектов коммунального комплекса; снижение затрат на оплату населением жилищно -коммунальных услуг; переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов. |
| Перечень основных мероприятий | Необходимо выполнить следующие мероприятия: модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих строительство объектов промышленного значения. Строительство и модернизация объектов коммунального комплекса: теплоисточников и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод; создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории; сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений; сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги; установка приборов учета; повышение энергетической эффективности потребления тепловой энергии; повышение энергетической эффективности при потреблении электрической эффективности; повышение эффективности использования и сокращения потерь воды; сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды; повышение энергетической эффективности уличного освещения и систем освещения зданий, строений и сооружений. |
| Сроки реализации Программы | 2019-2032 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объём финансирования 6250,0 тыс. руб. В т.ч. по годам реализации: По источникам финансирования 2019 год, тыс. руб. 2020 год, тыс. руб. 2021год, тыс. руб 2022 год, тыс. руб. 2023 год, тыс. руб. 2024-2032 г. Всего, тыс. руб. Средства бюджета области 100 3060 1060 360 660 5500 10740 Средства местного бюджета 60 250 200 0 300 500 1310 Собственные средства предприятия 40 40 40 40 40 600 800 Внебюдж тные средства 0 0 0 0 0 0 0 Всего, тыс. руб. 200 3350 1300 400 1000 6600 12850 |
| Исполнитель Программы | Администрация Ручейского сельского поселения, МУП«ЖКХ Ручейское» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; экономию энергетических и иных ресурсов. |
|  | Текущее управление за реализацией Программы осуществляет администрация Ручейского сельского поселения |

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящая  муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций  коммунального комплекса».

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения  долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Ручейского муниципального образования (сельского поселения), формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях сохранения муниципальной собственности жизнеобеспечения.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Ручейского муниципального образования (сельского поселения) для обеспечения жилищных, социально-культурных потребностей.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

- выполнение в необходимом объёме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий;

- создание технических условий для приведения существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы;

- строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

- модернизация систем теплоснабжения;

- привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию объектов коммунального комплекса;

- снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг;

- переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов.

- СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММы

Срок реализации Программы – 2019-2032 годы.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является администрация Ручейского сельского поселения.

Механизмами реализации Программы является комплексная программа социально-экономического развития Ручейского сельского поселения.

Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключёнными администрацией Ручейского сельского поселения.

Отчётные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы формируются и передаются в администрацию района.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса.

6. Источники финансирования программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

      - надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

      - средства организаций коммунального комплекса и застройщиков;

      - плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

      - привлеченные средства;

      - средства бюджета Ручейского сельского поселения;

      - иные средства, предусмотренные законодательством.

Объёмы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Ручейского сельского поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета поселения и затрат, необходимых для реализации Программы, путём внесения изменений в Программу.

Требуемый объём денежных средств, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет всех источников финансирования на период до 2032 года составляет    12850 тыс. руб. Структура финансирования Программы представлена в таблице № 1. Объёмы требуемых денежных средств финансирования Программы также представлены в приложении к Программе.

Таблица № 1

| № п/п | Исполнители программы | Общий объём финансирования | В том числе по годам, тыс. руб. | Источники финансирования мероприятий до 2032 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2032 г. | Средства бюджета поселения | Средства предприятия | Средства бюджета области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего | 12850,0 | 200,0 | 3350,0 | 1300,0 | 400,0 | 1000,0 | 6600,0 | 1310,0 | 800,0 | 10740,0 |

7. Основные мероприятия программы

Основными мероприятиями Программы являются: модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих строительство объектов промышленного значения. Строительство и модернизация объектов коммунального комплекса: теплоисточников и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и т.д.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием планируемых сроков их реализации приведён в Приложении №1 к настоящей программе.

8. Состояние систем коммунальной инфраструктуры и обоснование необходимости еЁ решения

программно-целевым методом

8.1. п. Ручей – капитальный ремонт здания электрокотельной, замена сетей внутренней разводки тепло-водоснабжения.

В пос. Ручей система теплоснабжения: от электрических котельных (в эксплуатации с 1976 года). Здание эл. котельной № 1 нуждается в капитальном ремонте, так как просел грунт и произошел раскол стены. Оконная рама подвержена гнили, происходит утечка тепла из помещения. Кровля состоит из шифера. Из-за длительного срока службы шифер пришел в негодность.

В электрических котельных № 1 и № 2 установлены пять электрических котлов марки КЭВ – 160 (0,4 кВм), которые за годы эксплуатации подвержены износу. За отопительный период электроды меняются и очищаются от накипи три раза, по причине высокой жесткости воды. Чтобы подготовить для технологических нужд воду, необходимо установить прибор для смягчения холодной подпиточной воды.

8.2. Тепловая сеть от котельной выполнена двухтрубной, прокладка труб подземная. Из-за высокой жёсткости воды, в сети оседает большое количество накипи от этого занижена пропускная способность системы теплоснабжения внутренней разводки, что влияет на качество подаваемого тепла населению. Основная часть системы теплоснабжения находится в ветхом состоянии. По этой причине организация несет большие затраты на электроэнергию.

Электрокотельные

- заменить в электрокотельных № 1и № 2 пять котлов КЭВ -160;

- установить оборудование для подготовки воды на технологические нужды;

- установить приборы КИП и А: термометры и манометры на подающем и обратном сетевом трубопроводах, на трубопроводе перед котлами; водомер на подпитке и систему защиты.

Тепловая сеть

Осуществить замену сети внутренней разводки.

8.2.1. Водозаборная скважина находится в бетонном колодце размером                              2 х 2,5 м, высотой 4 м отапливаемом в холодное время года обогревателями. Над колодцем сооружен кирпичный павильон размером 3 х 3м и высотой 2 м павильон расположен на спланированной площадке, территория зоны санитарной охраны размером 30 х 30 м огорожена деревянным забором. Глубина скважины 45.91м, скважина оборудована электрическим погружным  насосом марки ЭЦВ 6-10-110, глубина  загрузки  насоса 45,9 м.

Нуждается в капитальном ремонте здание (каптаж), замена запорной арматуры, замена эл.проводки и эл.щитка, установка обогревателей, установка приборов учёта расхода воды, установка прибора для подготовки и очищения питьевой воды, установка автоматического отключения насоса («Высота»).

8.2.2. КОС

Канализационные сети и очистные сооружения эксплуатируются с 1976 года. Отстойники выполнены из бетона и стальных труб. За 40 лет эксплуатации произошло разрушение сооружений. В результате отстойники не выполняют своих очистных функций. Очистные сооружения нуждаются в реконструкции. Здание очистных сооружений  нуждается в капитальном ремонте.

9. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

После проведения ремонтных работ:

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- увеличение срока службы зданий, сооружений и сетей.

10. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Комиссия из ответственных лиц за выполнение мероприятий в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории поселения является коллегиальным межведомственным органом управления Программой, ответственным за принятие решений по выполнению Программы, требующих координации взаимодействия структур и организаций поселения, участвующих в Программе.

Комиссия вносит предложения по корректировке Программы в целом или отдельных её разделов для рассмотрения его на уровне главы администрации поселения. В целях выполнения вышеуказанных функций комиссия проводит заседания 1 раз в квартал. В состав рабочей группы включены представители администрации и организаций коммунального комплекса.

Текущее управление Программой осуществляет администрация поселения и является муниципальным заказчиком Программы, осуществляющим руководство ходом разработки и реализации Программы, включая подготовку необходимых распорядительных документов в целях исполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий. Мероприятия реализуются:

- организациями, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- иными организациями, вошедшими в Программу для реализации мероприятий программно-целевым методом.

Систематический контроль за реализацией Программы осуществляет администрация поселения путём ежеквартального сбора от исполнителей программы информации об объёмах выполненных работ.

## Приложение № 1

## к муниципальной программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## на территории Ручейского муниципального образования на период до 2032 год

## 11. План мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование мероприятий | Количество (пм) | Описание необходимых работ | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. 2032 г. |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ручейское сельское поселение |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем теплоснабжения |
| 1. Капитальный ремонт теплотрассы под домом № 1 по ул. Трактовая 70 м. и наружной между домами №№ 2.3 по ул. Трактовая 180 м в 2-х трубном исполнении | 500 пм | модернизация | 2019-2026 гг. |  | 700 |  |  |  | ООО УК «Север» |
| 2. Капитальный ремонт здания эл. котельной | 1 ед. | Реконструкция | 2021 г. |  |  | 700 |  |  | ООО УК «Север» |
| 3.Установка эл. котлов КЭВ -160 | 5 шт. | модернизация | 2021 г. |  | 500 |  |  |  | ООО УК «Север» |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения, и водоотведения |
| 1. Сети водоснабжения: ул. Трактовая внутренней разводки, дом №1 | 300 пм | модернизация | 2020 г. |  | 400 |  |  |  | ООО УК «Север» |
| 2. Ревизия скважины и ограждение водозаборного сооружения | 1ед. |  | 2020-2021гг. |  | 150 | 100 |  |  | администрация сельского поселения |
| 3. Сети водоотведения: внутренней разводки по ул. Трактовая дом № 1 | 100 пм | модернизация | 2022 г. |  |  |  | 400 |  | ООО УК «Север» |
| 4. Капитальный ремонт здания водозабора | 1 ед. 500 пм | модернизация кап. ремонт | 2020-2022гг. |  | 400 |  |  |  | ООО УК «Север» |
| 5. Строительство скважины | 1 ед. | новое строительство | 2021 г. |  |  | 500 |  |  | администрация сельского поселения |
| 6. Ремонт и чистка баков для хлорирования стоков в здании очистных сооружений | 2 ед. | модернизация | 2020 г. |  | 200 |  |  |  | администрация сельского поселения, ООО УК «Север» |
| 7. Кап.ремонт отстойников очистных сооружений в кол-ве 5 штук | 1ед. | реконструкция | 2022 г. |  |  |  | 0 | 1000 | администрация сельского поселения |
| 8. Установка приборов: для подготовки питьевой воды, Учета расхода воды | 1 ед. 2 ед. | модернизация модернизация | 2019 г. 2020 г. | 100 100 |  |  |  |  | ООО УК «Север» |
| 9.Кап.ремонт аэротэна внутри здания очистных сооружений | 1 ед. | реконструкция | 2019г. |  | 1000 |  |  |  | ООО УК «Север» |
| 10. Блочно-модульные очистные сооружения, 200 м 3/сутки | 1ед. | новое строительство | на последующий период 2020-2026гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО УК «Север» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 12850 | 200 | 3350 | 1300 | 400 | 7600 |  |
| - в том числе из средств предприятий ООО УК «Север» |  |  | 800 | 40 | 40 | 40 | 40 | 640 |  |
| - в том числе из средств местного бюджета поселения |  |  | 1310 | 60 | 250 | 200 | 0 | 800 |  |
| - в том числе из средств областного бюджета поселения |  |  | 10740 | 100 | 3060 | 1060 | 360 | 6160 |  |

Глава Ручейского муниципального

образования (сельского поселения)

А.П.Багаев